Modul Konfigurasi Server

- Konfigurasi network interfaces Server

nano /etc/network/interfaces

- Tulis konfigurasi IP address server sesuai keinginan

# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 network 192.168.2.0 broadcast 192.168.2.255 gateway 192.168.2.1 dns-search tkj.sch.id

- Simpan File tersebut. Kemudian restart network

/etc/init.d/networking restart

- Periksa IP addres pada server

ifconfig –a

- Membuat list packet melalui CD-ROM

apt-cdrom add

- Mount CDROM

mount –o loop /dev/cdrom /cdrom

- Mount flash

#cd /dev

#ls     (setelah itu lihat media = sdb1, sdb, sdc1, sdd1, sde1; missal terlihat sdb1. maka perintah yang ditulis)

mount –o loop /dev/sdb1 /media

- Konfigurasi DHCP Server

- Install dahulu DHCP Server

apt-get install dhcp3-server

- Setelah terinstal, lakukan seting pada DHCP3 Server.  Edit file di /etc/dhcp3/dhcpd.conf

nano /etc/dhcp3/dhcpd.conf

- Kemudian edit file tersebut seperti ini

ddns-update-style none; subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 { option broadcast-address 192.168.2.255; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name-servers 192.168.2.1; option domain-name "tkj.sch.id"; option routers 192.168.2.100; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; log-facility local7; range 192.168.2.10 192.168.2.20; }

- Simpan file tersebut. Kemudian edit file /etc/default/dhcp3-server  dan konfigurasi DHCPdefault interfaces.

nano /etc/default/dhcp3-server

- Edit interface tesebut

INTERFACES="eth0"

- Simpan File tersebut. Kemudian restart dhcp server

/etc/init.d/dhcp3-server restart

- Jika berhasil kana muncul

* Starting DHCP server dhcp3 [ OK ]

- Pengujian  dhcp server pada client. Setting PC Client obtain an IP address automatically.

- Domain Name System (DNS) Server

Perlunya DNS

- Mesin dengan protokol TCP/IP menggunakan IP Address (nomor) untuk menidentifikasi setiap mesin

- Manusia lebih suka (mudah menghafal) nama untuk mengidentifikasi mesin

- Perlu sistem  yang mengakomodasi dua kebutuhan di atas yaitu memetakan nama kedalam alamat atau sebaliknya

DNS Server

- Ketika jaringan internet belum banyak (host yang terpasang masih sedikit), pemetaan alamat ke nama dan sebaliknya dapat diletakkan pada file host di setiap host.

- Saat ini, jaringan Internet sudah sangat luas (cakupannya seluruh dunia) tidak mungkin pemetaan menggunakan file host yang diletakkan di setiap host yang tersambung ke Internet.

- Perlu server DNS yang khusus menangani pemetaan nomor menjadi alamat dan sebaliknya.

Banyak cara untuk mengkonfigurasi BIND9. Salah satu cara paling populer adalah mengkonfigurasi  caching nameserver, primary master, dan sebagai secondary master.

•  Ketika dikonfigurasi sebagai sebuah caching name server BIND9 akan menemukan jawaban panggilan nama tadi dalam name query dan menyimpannya lagi ketika domain tadi diminta kembali.

•  Ketika sebagai  primary master server BIND9 membaca semua  data untuk sebuah zone dari file di host yang dimaksuditu telah diaktifkan pada zone terkait.

•  Ketika sebagai  secondary master konfigurasi BIND9 mendapatkan  zone data dari  name server lain yang terkait dengan  zone primary.

semua konfigurasi  DNS tersimpan di direktori /etc/bind . Ada beberapa file yang perlu kita konfigurasi yaitu:

  /etc/bind/named.conf.

  /etc/bind/db.tkj

  /etc/bind/named.conf.optio

  /etc/bind/db.root (mendeskripsikan root nameserver)

Seperti yang dijelaskan di atas, kitaa hanya mencoba mengatur DNS dengan metode primary master server bind9. Langkahnya adalah sebagai berikut:

Selanjutnya memulai intalasi dan konfigurasi DNS Server, tentukan nama domainnya semisalnya skansaba.edu dan kemudian dapat diganti sesuai keinginan.

apt-get install bind9

Buka file /etc/bind/named.conf.options; file tersebut berisi DNS forward ditujukan kemana, maka itu karena kita memakai telkomspeedy maka diarahkan IP DNS Telkom dan ditambah OpenDNS.  Ubah isinya menjadi:

nano /etc/bind/named.conf.options

options { directory "/var/cache/bind"; forwarders { 202.134.1.5; 202.134.0.155; 202.134.0.5; 202.134.2.5; 202.134.1.10; 203.130.208.18; 203.130.206.250; 203.130.196.6; 203.130.196.155; 203.130.196.5; 222.124.204.34; 203.130.208.18; 208.67.222.222; 208.67.220.220; }; auth-nxdomain no; # conform to RFC1035 listen-on-v6 { any; }; };

Buka file /etc/bind/named.conf.local; file yang berisi dimana letak file zona yang berisi DNS Record local.  tambah atau edit isinya menjadi:

nano /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/zones.rfc1918"; zone "skansaba.edu" { type master; file "/etc/bind/db.skansaba.edu"; }; zone "2.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.192"; }; include "/etc/bind/rndc.key";

Kemudian duplicate file db.local dan db.127 sesuai nama file yang disebutkan /etc/bind/named.conf.local.

cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.skansaba.edu cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192

Edit file /etc/bind/db.skansaba.edu edit isinya menjadi:

nano /etc/bind/db.skansaba.edu

; ; BIND data file for local loopback interface ; $TTL 604800 @ IN SOA ns.skansaba.edu. root.skansaba.edu. ( 2009022605 ;Serial 604800 ;Refresh 86400 ;Retry 2419200 ;Expire 604800 ) ;Negative Cache TTL ; localhost IN A 127.0.0.1 @ IN NS ns.skansaba.edu. ns IN A 192.168.2.1 www IN CNAME ns. skansaba IN A 192.168.2.1

Sebuah tips: Banyak orang menggunakan tanggal terakhir edited sebagai seri dari zona, seperti 2009022605 yang yyyymmddss (di mana angka serial), setiap edit file configurasi tersebut agar mengganti serial tersbut dengan tanggal terbaru bertujuan agar bind9 segera mengupdate perubahaannya.

Edit file /etc/bind/db.192  edit isinya menjadi:

nano /etc/bind/db.192

; ; BIND reverse data file for local loopback interface ; $TTL 604800 @ IN SOA ns.skansaba.edu. root.skansaba.edu. ( 2009022603 ;Serial 604800 ;Refresh 86400 ;Retry 2419200 ;Expire 604800 ) ;Negative Cache TTL ; @ IN NS ns. 1.0.0 IN PTR ns.skansaba.edu. 1.2.168.192.in-addr.arpa IN PTR proxy.skansaba.edu. 20 IN PTR skansaba

Sebuah tips: Banyak orang menggunakan tanggal terakhir edited sebagai seri dari zona, seperti 2009022605 yang yyyymmddss (di mana angka serial), setiap edit file configurasi tersebut agar mengganti serial tersbut dengan tanggal terbaru bertujuan agar bind9 segera  mengupdate perubahaannya.

Edit file /etc/hosts dan tambahkan skansaba.edu dan smtp.persegi.net karena kedua domain ini diaktifkan sebagai host pula.  edit isinya menjadi:

nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost 192.168.2.1 skansaba.edu proxy.skansaba.edu

Edit file /etc/resolv.conf edit isinya menjadi:

nano /etc/resolv.conf

search skansaba.edu nameserver 192.168.2.1 nameserver 127.0.0.1

Restart jaringan dan bind9…

/etc/init.d/bind9 restart

Check zona untuk mengetest settingan kita didalam file /etc/bind/db.skansaba.edu dan /etc/bind/db.192

named-checkzone skansaba.edu /etc/bind/db.skansaba.edu

Jika settingan tidak ada masalah hasilnya… akan muncul serial yang buat.

zone skansaba.edu/IN : loaded serial 1 OK

Kemudian checkzone di db.192

named-checkzone skansaba.edu /etc/bind/db.192

hasilnya…

zone skansaba.edu/IN : loaded serial 1 OK

Kemudian baru menguji dengan command dig… kita mencoba untuk local‐nya dulu…

Atau bisa juga menguji dengan perintah nslookup…

nslookup > set type=any > skansaba.edu

Dan hasilnya akan seperti ini kalau sudah benar:

Proses pengujian DNS server ini harus menginstal apache2 agar dapat di uji. Untuk selanjutnya melakukan instalisasi dan konfigurasi web server.

- Web server

- Proses instalasi web server dapat menggunakan dua cara yaitu

- Install web server menggunakan lampp

- Mount flash

mount –o loop /dev/sdb1 /media

- Extract file xampp linux

tar xvfz xampp-linux-1.7.2.tar.gz -C /opt tar xvfz xampp-linux-1.7.3a.tar.gz -C /opt

- Konfigurasi Apache yang ada di XAMPP 1.7.2, caranya ketikkan perintah:

nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

- Selanjutnya gantilah:

DocumentRoot /var/www Menjadi: /opt/lampp/htdocs Begitu juga: <Directory /var/www/> Menjadi: <Direktory /opt/lampp/htdocs>

- Stop service Apache server dan MYSQL databasenya caranya:

service apache2 stop service mysql stop

- Kemudian atur folder htdocs supaya bisa di Read Write Remove dengan perintah

Chmod 777 /opt/lampp/htdocs

- Selanjutnya kita jalankan paket XAMPP-nya, caranya ketikkan perintah:

/opt/lampp/lampp start

Menghapus LAMPP:

rm -rf /opt/lampp

- Hasilnya:

Starting XAMPP for linux1.7.2…

XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP) …

XAMPP: Starting Mysql ….

XAMPP: Starting ProFTPD….

XAMPP for linux started.

- Setelah semua service web server berjalan. Selanjutnya masukan sebuah web kedalamanya misalnnya saka memakai joomla sebagai web uji coba. Copy file joomla dari flash ke folder /opt/lampp/htdocs. Sebelumnya mount flash yang dipakai:

Mount –o loop /dev/sdb1 /media

- Copy file joomla tersebut ke htdocs

Cp /media/joomlafile.zip /opt/lampp/htdocs

- Instal file unzip untuk Extract file

sudo apt-get install unzip

- Extract file tersebut

Unzip joomlafile.zip

- Masuk ke browser client untuk instal joomla. Kemudian ikuti perintah install  di joomla. Web siap untuk di gunakan.

Install Web server tanpa lampp:

- Instal Apache dan php

sudo apt-get install apache2 php5 phpmyadmin

- Install MySQL and related packages:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql

- Pengujian melalui browser client

- Untuk mengganti tampilan di atas dapat copy web buatan sendiri dan di letakkan di /var/www/ Kemudian ketik perintah

sudo chmod 777 /var/www

- Kemudian ikuti petunjuk seperti extrak file di joomla.

Perintah :

Aplikasi

Sudo apt-get autoremove (nama aplikasinya)

Cara beri IP Static

- Hapus iface nya

- Lalu : sudo ifconfig eth0 192.168.1.2 255.255.255.0